- 检测标本中，内源性干扰物对本试剂盒造成假阳性的概率极小，但应尽量避免反复冻融、溶血或长菌。

- 不同批号、不同品种试剂不能混用；封板膜不能重复使用。

- 各种试剂使用前要混匀；部分溶液（如洗液等）如有结晶析出，轻微加热或摇匀溶解后不影响使用。

- 请严格按说明书操作，严格控制反应时间和反应温度，各种反应液均需用加液器加注，并经常校对其准确性。

- 反应板开封后不能一次用完时，将剩余板条和干燥剂同时放入塑料袋内封好，置2－8℃可短期保存。

- 所有标本、废液、阳性对照等均按传染性污染物处理（试剂盒内的对照血清已经过灭活处理），121℃高压蒸汽灭菌30分钟或用5.0g/L次氯酸钠等消毒剂处理30分钟后废弃。